## Slide 1: Introducción a los sistemas embebidos
SISTEMAS EMBEBIDOS - Grado en Ingeniería Robótica

## Slide 2: Contenidos
Introducción
Que son los sistemas embebidos
Características
Flujo de diseño
Tendencias
Como trabajar con los sistemas embebidos

## Slide 3: Introducción Que son los sistemas embebidos Características Flujo de diseño Tendencias Como trabajar con los sistemas embebidos
Introducción

## Slide 4: Introducción
  Un sistema embebido es un sistema de computación especialmente diseñado para funciones específicas.
  El sistema embebido está formado por los elementos estrictamente necesarios para cumplir con su función y, generalmente, por una colección de sensores y actuadores.
  Normalmente este dispositivo específico forma parte de un sistema anfitrión más amplio.
  La función de los sistemas embebidos dota al sistema anfitrión de “inteligencia” para realizar mejor su función.

## Slide 5: Introducción Que son los sistemas embebidos Características Flujo de diseño Tendencias Como trabajar con los sistemas embebidos
Que son los sistemas embebidos

## Slide 6: Definición
  Sistema o subsistema que contenga un microprocesador o microcontrolador que no sea de propósito general
  Sistema o subsistema que es parte de un sistema más grande en el cual cumple un propósito definido
  Sistema o subsistema que integra la computación con procesos físicos para alcanzar un propósito definido

## Slide 7: Ejemplos
Sistemas Embebidos en un turismo
Anti-lock Braking Systems (ABS).
Electronic Stability Control (ESP).
Bloqueo Diferencial Electrónico. (EDS)
Sistema de Control de Tracción (ASR) Cerraduras centralizadas
Alarmas de seguridad
Sensores de presión de ruedas

## Slide 8: Ejemplos
Sistemas Embebidos en un avión
Automatic Dependent Surveillance – Broadcast (ADS-B): sistemas de control de posición.
Flight Management Systems (FMS): sistemas de control de vuelo: flags,
Electronic Centralized Aircraft Monitor (ECAM): Sistemas de información al piloto.

## Slide 9: Ejemplos
Sistemas Embebidos para la logistica
Sistemas de localización de objetos con tecnologías inalámbricas como RFID: automatización de almacenes
Trazabilidad y seguimiento de paquetes con tecnologías móviles

## Slide 10: Ejemplos
Smart City: entono urbano orientado a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la gestión óptima de los recursos mediante los usos de la tecnología.
Aplicaciones
  Sistemas de iluminación inteligente
  Movilidad y tráfico
  Gestión de residuos
  Seguridad
  Etc.

## Slide 11: Introducción Que son los sistemas embebidos Características Flujo de diseño Tendencias Como trabajar con los sistemas embebidos
Características

## Slide 12: Tamaño
  Compactos y ligeros para ser integrados en sistemas mas complejos
  Incluso los microcontroladores de uso domestico son de tamaño reducido

## Slide 13: Bajo consumo
  Bajo consumo energético debido a los costes, económicos y espaciales, que supone añadir una fuente de alimentación o debido al color que genera un alto consumo.
  Muchos de los dispositivos IoT funcionan con baterías por lo que este apartado es critico para ellos.

## Slide 14: Coste
  Bajo coste económico
  Sistemas optimizados para reducir su coste debido a su alta producción
  Bajos costes de mantenimiento

## Slide 15: Conectividad
  Necesidad de conectividad
  Conexión externa vía Bluetooth, Wifi, LoRa
  Conexiones internas vía I2C, UART, PWM, Serial…

## Slide 16: Tiempo Real
  No siempre, pero muchos aplicaciones requieren de computación en tiempo real
  Altos niveles de precisión en poco tiempo

## Slide 17: Larga vida útil
  Altos niveles de vida útil, aun que depende de la aplicación.

## Slide 18: Tolerancia a fallos
  Tolerancia a fallos
  Funcionamiento en entornos hostiles

## Slide 19: Seguridad y Confiabilidad
  Seguridad
  Evitar daños a otros sistemas integrados. Autocontención de errores
  Evitar daños a otras personas
  Confiabilidad
  Los información del sistema es fiable y no se ha visto alterada por influencias externas

## Slide 20: Introducción Que son los sistemas embebidos Características Flujo de diseño Tendencias Como trabajar con los sistemas embebidos
Flujo de diseño

## Slide 21: Flujo de diseño
Se produce una fuerte interrelación entre hardware y software.
Co-diseño de sistemas.
  Consisten en esquemas de diseño cooperativos entre hardware y software.
  Cualquier parte del sistema puede realizarse tanto en hardware como en software.
  El criterio de implementación dependerá esencialmente de los condicionantes de funcionamiento.
  Algunas consideraciones a realizar
  ¿Necesidades de calculo?
  ¿Necesidades de memoria?
  ¿Interfaces de comunicación?
  ¿Precisión del conversor ADC?
  ¿Consumo? ¿Alimentación?
  ¿Actualizable?

## Slide 22: Flujo de diseño
Especificación: Descripción del sistema en un lenguaje de abstracción de alto nivel.
  Definición de un modelo del problema.
  Determinación de las condiciones de funcionamiento.
  Especificación de requisitos.
Definir Partición hw/sw: Determinar qué partes del sistema se implementarán en hw y en sw.
Síntesis: implementación.
Integración: combinación de las partes hw y sw y de sus interfaces.

## Slide 23: Estándares
Estándares de diseño:
La mayoría de estándares sectoriales han sido diseñados para su empleo con sistemas embebidos

## Slide 24: Introducción Que son los sistemas embebidos Características Flujo de diseño Tendencias Como trabajar con los sistemas embebidos
Tendencias

## Slide 25: Tendencias
  Internet de las cosas (IoT)
  Seguridad
    Alarmas inteligentes
    Sensores de personas
    Bio-identificación
  Sistemas autónomos
    Coche autónomo
  Dispositivos médicos o e-health
    Telediagnostico
    Teleasistencia
  Control de energía

## Slide 26: Estimación de mercado
https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2016/11/27/roundup-of-internet-of-things-forecasts-and-market-estimates-2016/#1a82237f292d

## Slide 27: Introducción Que son los sistemas embebidos Características Flujo de diseño Tendencias Como trabajar con los sistemas embebidos
Como trabajar con los sistemas embebidos

## Slide 28
Desarrollar sistemas embebidos requiere de habilidades de diferentes disciplinas.
  En la fase de conceptualización se necesita de conceptos de modelado de sistemas
  Se necesita de conocimientos hardware para el diseño de la PCB, la elección de los componentes y para realizar el proceso de manufacturación.
  Por ultimo, se necesitan los conocimientos de programación necesarios para programar el firmware del sistema o las aplicación necesarias para el sistema global.
  Algunas herramientas que utilizaremos son:
  Visual Studio Code; Arduino IDE; PlatformIO
  EasyEDA
  RaspberryPI; Arduino nano;
  C++; NodeRED; MQTT

## Slide 29
Fin tema 1